MANUAL DE USUARIO

Nebulizador a Pistón

Componentes

- Carcasa del equipo

- Tapa

- Salidas de Aire

- Interruptor de Encendido/Apagado

- Cable de Alimentación

- Compartimento para accesorios

- Salida de aire

- Porta filtros

Accesorios

- Kit de nebulización

- Boquilla

- Tubo de aire

- Máscara adulto

- Máscara pediátrica

- Filtro de aire (5 unidades)

Instrucciones de uso

Nebulizador

Este dispositivo es un sistema de nebulizador a compresor de aire, diseñado para proporcionar una fuente de aire comprimido con fines médicos para su uso en el cuidado de la salud en el hogar. Debe usarse con el kit de nebulización para producir partículas de medicamento en aerosol para terapia respiratoria tanto para niños como para adultos.

Importante:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Información general

Este es un equipo de aerosolterapia. Y se suministra con el kit de nebulización.

Precaución

- Utilice el dispositivo únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal como se describe en estas instrucciones de uso como sistema nebulizador de compresor para aerosolterapia. Siga las instrucciones de su médico. Cualquier otra forma de uso constituye un uso inapropiado y puede ser peligroso. El fabricante y el importador no se hacen responsables de los daños causados ​​por un uso inadecuado, incorrecto o irrazonable, o si la unidad está conectada a instalaciones eléctricas que no cumplen con las normas de seguridad.

- Guarde este manual para referencia futura.

- No opere la unidad en presencia de anestésicos, mezclas inflamables u oxígeno.

- El correcto funcionamiento del dispositivo puede verse afectado por interferencias electromagnéticas que superen los límites indicados por las normas europeas vigentes. Si este dispositivo interfiere con otro aparato eléctrico, retírelo y conéctelo a un tomacorriente diferente.

- En caso de falla y/o mal funcionamiento, no abra la carcasa del compresor ya que este no es un producto reparable.

- El correcto funcionamiento del dispositivo puede verse comprometido si no se utilizan piezas de repuesto originales.

- Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar ciertas medidas de seguridad importantes, entre las que se incluyen las siguientes:

- Utilice únicamente accesorios y componentes originales;

- Nunca sumerja la unidad en agua ya que el dispositivo no está protegido contra la penetración de agua;

- Nunca toque la unidad cuando sus manos estén mojadas o húmedas;

- No deje la unidad al aire libre;

- Coloque sobre una superficie estable y horizontal cuando esté en funcionamiento;

- Asegúrese de que el área de las aberturas de ventilación de aire no esté obstruida;

- No permita que niños sin supervisión o personas con discapacidades físicas utilicen la unidad;

- No apague la unidad simplemente sacando el enchufe del tomacorriente.

- Asegúrese de que la clasificación eléctrica que se muestra en la placa de clasificación en la parte inferior de la unidad corresponda con su voltaje y frecuencia principal antes de enchufar el dispositivo.

- No utilice ningún adaptador simple o múltiple y/o cable de extensión.

- No deje la unidad enchufada cuando no esté en uso. Desconecte el dispositivo de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento.

- Siga las instrucciones del fabricante para instalar el dispositivo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados ​​por una instalación incorrecta.

- El cable de alimentación no puede ser reemplazado por el usuario. En caso de que el cable de alimentación se dañe, comuníquese con nuestro servicio técnico para reemplazarlo .

- El cable de alimentación siempre debe estar completamente desenrollado para evitar un sobrecalentamiento peligroso.

- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o reemplazo del filtro, desconecte el dispositivo del suministro principal desenchufándolo o apagando el interruptor de suministro principal.

- Algunas partes de la unidad son lo suficientemente pequeñas como para que los niños las traguen. No permita que niños desatendidos o personas con discapacidades físicas tengan acceso a la unidad.

- Si decide no utilizar el dispositivo, se recomienda desecharlo de acuerdo con las normas locales vigentes.

- Recuerda:

- Use este dispositivo sólo con medicamentos recetados por su médico;

- Utilice los accesorios recomendados por su médico para la terapia;

- Verifique que los medicamentos recetados por su médico se puedan usar con los sistemas nebulizadores compresores comunes para la terapia con aerosol.

Instrucciones de uso

Retire el compresor del estuche de transporte antes de usarlo..

Examine la unidad antes del primer uso para verificar posibles daños durante el transporte. Al tomar un tratamiento, siéntese erguido y relajado..

- Después de desembalar el dispositivo, compruebe el compresor y los accesorios en busca de daños o defectos visibles, como grietas en la carcasa de plástico que podrían exponer los componentes eléctricos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para informar cualquier producto dañado.

- Antes de usar el dispositivo, proceda con las operaciones de limpieza como se describe en la sección “Limpieza y desinfección de los accesorios”.

- Abra el nebulizador girando la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Asegúrese de que el deflector esté colocado correctamente dentro de la cámara del nebulizador.

- Ponga la cantidad prescrita de medicamento en la taza de medicamento. El volumen máximo de llenado es de 6 ml.

- Cierre el nebulizador sujetando la parte inferior y girando la parte superior en el sentido de las agujas del reloj, asegurándose de que la unidad esté bien cerrada.

- Conecte un extremo del tubo de aire al nebulizador y el otro extremo a la salida de aire del dispositivo.

- Conecte la boquilla angulada al nebulizador.

- Si usa la máscara, retire la boquilla angulada y conecte la máscara directamente al nebulizador.

10. Enchufe el compresor en el tomacorriente, asegurándose de que la clasificación eléctrica que se muestra en la placa de clasificación en la parte inferior de la unidad corresponda a su voltaje principal.

11. Para iniciar el tratamiento, encienda el dispositivo presionando el interruptor ON/OFF en la posición "I".

ATENCIÓN: Este dispositivo está clasificado para uso intermitente 30 minutos ENCENDIDO/ 30 minutos APAGADO.

12. Cuando se haya completado el tratamiento, apague la unidad colocando el interruptor en la posición "O" y desconecte el enchufe del tomacorriente.

13. Lave el nebulizador y los accesorios como se describe en la sección “Limpieza y desinfección de los accesorios”.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza del compresor

Use un paño limpio y seco y detergentes suaves para limpiar el exterior de la unidad.

ATENCIÓN: Durante la limpieza, asegúrese de que las partes internas de la unidad no estén en contacto con líquidos y que el cable de alimentación no esté conectado.

Limpieza y desinfección de los accesorios.

Después de cada tratamiento:

El nebulizador puede limpiarse lavándolo con agua y jabón líquido y luego desinfectarlo hirviéndolo en agua (máx. 10 minutos) o en autoclave (máx. 121oC durante 10 minutos). Se sugiere desinfectar la mascarilla y la boquilla angulada con líquidos desinfectantes fríos. Seque el nebulizador con un paño limpio. Después del secado, conéctelo a la salida de aire y encienda el compresor para verificar que esté funcionando después de la limpieza.

No hierva ni esterilice en autoclave la boquilla angulada, el tubo de aire o las máscaras.

Es importante que se sigan cuidadosamente las instrucciones de limpieza para garantizar un funcionamiento óptimo.

Sustitución del nebulizador.

El nebulizador debe reemplazarse después de un largo período de inactividad, o si está obstruido por medicamento seco, polvo, etc. Con un uso normal, su nebulizador debe durar al menos 6 meses..

Reemplazo del filtro

El filtro se debe reemplazar después de aproximadamente 30 horas de uso, o cuando parezca sucio. Abra el portafiltro para reemplazar el filtro por uno nuevo. Use solo filtros originales.

No utilice el dispositivo sin el filtro.

Solución de problemas

El dispositivo no enciende:

1. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente insertado en el tomacorriente.

2. Asegúrese de que el dispositivo haya estado funcionando dentro de los límites operativos indicados en este manual de instrucciones (30 minutos encendido/30 minutos apagado).

El dispositivo no nebuliza o la nebulización es débil:

1. Asegúrese de que los extremos del tubo de aire estén bien ajustados en la unidad principal y en el nebulizador.

2. Compruebe si el nebulizador está vacío o demasiado lleno (el llenado máximo es de 6 ml)

3. Compruebe si la boquilla del nebulizador está obstruida.

4. Compruebe si el deflector está insertado correctamente.

Mantenimiento y reparación

Nunca abra el dispositivo. No hay piezas reparables dentro de la unidad. El compresor no requiere lubricación ni mantenimiento.

# Text boxes

1

2

3

4

5